УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «Клевер»

____________________ Черепахин А.А.

г. Ростов-на-Дону                                                                   		    « __ »              2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №127 от 05.04.24

на выполнение работ по окраске помещения в осях А-Б/1-7 в здании литер А3, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, зд.2, стр.3

Общая информация об объекте выполнения работ.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Наименование предприятия | АО «КЛЕВЕР» |
| 1.2 | Заказчик, адрес | АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, 2-6/22 Литер «А3» |
| 1.3 | Объект проведения работ | Помещение камеры окраски. |
| 1.4 | Право собственности | здание в аренде у ООО «РПРЗ» по договору №62 ПР.0024-09 от 15.12.2008 г |
| 1.5 | Цель проведения работ | Основной целью выполнения работ является очистка окрашенных участков от старого ЛКМ и нанесение нового ЛКП на поверхности стен, плит покрытия, несущих элементов, труб коммуникаций. |
| 1.6 | Особые условия | Действующее производство. |
| 1.7 | Основание работ | Дефектная ведомость |
| 2. Основные требования. |
| 2.1 | Состав и содержание работ. | № п/п Наименование работ, затрат Ед. изм. Количество Работы Очистка металлических профилированных листов от ЛКП м2 372,58 Очистка стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия от ЛКП м2 2204,56 Очистка труб коммуникаций (газ, отопление, воздух, ливневая канализация) от ЛКП м2 69,765 Огрунтовка металлических профилированных листов (грунтовка АК-070) м2 372,58 Огрунтовка стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия (грунтовка ГФ-021) м2 2204,56 Огрунтовка труб коммуникаций (газ, отопление, воздух, ливневая канализация) (грунтовка ГФ-021) м2 69,765 Окраска красным цветом металлических труб отопления, 2 слоя (Эмаль ПФ-115 С - красная) м2 46,132 Окраска желтым цветом металлических труб газораспределения, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - желтая) м2 1,761 Окраска синим цветом металлических труб подачи воздуха, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - синяя) м2 5,372 Окраска черным цветом металлических труб ливневой канализации, 2 слоя. (Эмаль ПФ-115 С - черная) м2 16,5 Окраска металлических профилированных листов, 2 слоя. (Эмаль по ржавчине и оцинковке полиакриловая - белая) м2 372,85 Окраска стен (кирпич, бетон,), ферм, колонн, плит покрытия 2 слоя. (Эмаль ХВ-16 - белая) м2 2204,56 Материалы Грунтовка ГФ-021 производства "Эмпилс" (180 г/м2) ТУ 2312-295-05744283-2008 кг 319,15 Эмаль ХВ-16 производства "Эмпилс" – белая (100 г/м2) СТО 05744283-054-2010 кг 440,92 Грунтовка АК-070 производства "Эмпилс" (100 г/м2) ГОСТ 25718-83 кг 37,26 Эмаль по ржавчине и оцинковке полиакриловая производства "Эмпилс" – белая (0,175 г/м2) СТО 05744283-028-2010 кг 130,4 Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – красная (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 кг 13,94 Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – желтая (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 кг 0,52 Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – синяя (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 кг 1,62 Эмаль ПФ-115 С производства "Эмпилс" – черная (180 г/м2) ГОСТ 6465-76 кг 4,96 |
| 3. Дополнительные требования. |
| 3.1 | Требования к выполнению работ | При производстве работ должны выполнятся требования: ГОСТ 12.10004-91 - «Пожарная безопасность. Общие требования»; СП 12-135-2003 - "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 - «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 3.2 | Требования к подрядчику | Подрядчик должен: Иметь необходимое оборудование для выполнения работ. Иметь вспомогательное оборудование (страховочные привязи, удерживающие пояса, стропы с амортизатором, карабины, анкерные крепления, подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ. Рабочие должны быть аттестованными в установленном порядке в соответствии с Правилами Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе проведения работ указания заказчика, если такие не противоречат условиям договора подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность организации. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, подрядчик обязан принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов. Подрядчик обязан предоставлять необходимую документацию о ходе выполнения работ представителям заказчика. Если при осуществлении контроля и надзора со стороны заказчика были выявлены недостатки, то подрядчик обязан обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актами кс-2, кс-3 после выполнения исполнительной документации в полном объеме. |
| 3.3 | Перечень необходимых согласований | В процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком основные технические решения. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Подрядчик не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Подрядчиком своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ. |
| 4. | Особые условия | Действующее производство. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций АО «Клевер»» (утв. от 12.09.2022г.), а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ. |

Ведущий специалист по эксплуатации

и техническому надзору за ЗиС             ________________________ Соломин Р.И.

Специалист по эксплуатации

и техническому надзору за ЗиС          __________________________ Хуторенко А.В.